# OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania                :        Projekt boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1

I N W E S T O R                           : 	 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka   Pl. J. Piłsudskiego 5

Adres budowy                                :       Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 19

dz. Nr 383

I.     Podstawa opracowania     :

- mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych  w skali 1 : 500,

- szczegó(owy program u(ytkowy wg danych inwestora

II.     Opis terenu opracowania :

Przedmiotowa dzia(ka nr ew. 383 po(o(ona jest w miejscowości Rawa Mazowiecka przy ul. Kościuszki 19.

Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym oraz własną

orientacją, na terenie przeznaczonym pod planowane boisko występują grunty nośne. Poziom wody gruntowej poni(ej projektowanych warstw.

Projektowana powierzchnia zabudowy              	-              476,00 m2

Niniejszy projekt oraz jego usytuowanie nie ogranicza ani nie narusza praw osób trzecich.

III. Stan istniejący      :

Na części terenu, na którym powstać ma boisko do koszykówki znajduje się trawnik (około 78%), a na pozostałej części ( około 22%)  - mocno skorodowana nawierzchnia asfaltowa (fragment starego, nieużywanego boiska).

Planowana inwestycja nie koliduje z żadnymi mediami. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Warunki gruntowe proste, bez gruntów słabonośnych. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategorię geotechniczną należy weryfikować i potwierdzać lub zmieniać na każdym etapie wykonywania obiektów budowlanych.

IV. Stan projektowany      :

Projektowane boisko o wymiarach 27,00m x 17,00m o nawierzchni poliuretanowej, bezpiecznej, charakteryzującej się stosunkowo dużą wytrzymałością mechaniczną służyć ma do gry w koszykówkę. Ze względu na specyfikę nawierzchni boisko może być użytkowane praktycznie przez cały rok. Nawierzchnia boiska ograniczona została betonowymi obrzeżami wg detalu rysunkowego.

Kolejne warstwy płyty boiska:

- Warstwa wykończeniowa -natrysk systemu poliuretanowego z granulatem e.p.d.m. – 2 mm

- Warstwa podstawowa nawierzchni- z granulatu sbr z lepiszczem poliuretanowym-10mm,

- Warstwa stabilizacyjna nawierzchni-z granulatu sbr i żwiru z lepiszczem poliuretanowym-30mm

- Warstwa wyrównawcza -grysu kamiennego -50mm

- Warstwa klińca -50mm

- Warstwa tłucznia -100mm

- Warstwa filtracyjna -piasek 100mm

- Grunt rodzimy

V.    Odwodnienie płyty boiska :

Boisko odwadniane będzie przy pomocy drenażu z rur drenażowych PCV o średnicy 80 mm, ułożonych w odległości 5 m od siebie ze spadkiem 1% do 2,5% w kierunku rury zbiorczej zlokalizowanej w odległości 3 m od krawędzi boiska. Odprowadzenie drenażu do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Projektowany spadek 1%.

- Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników :

Projektowane urządzenia nie wpływają źle na otaczające je środowisko ani nie wpływają niekorzystnie na higienę oraz zdrowie użytkowników. Teren nie zabudowany urządzeniami ani utwardzeniami dojść i dojazdów stanowi obszar biologicznie czynny.

- Zalecenia dotyczące układania nawierzchni poliuretanowych:

- Nawierzchnie poliuretanowe należy wykonywać ściśle według receptury producenta.

- Optymalna temperatura wykonywania nawierzchni poliuretanowych to    20-25 st. C.

- Nie wolno wykonywać nawierzchni przy temperaturach poniżej 15 st. C.

- Optymalna wilgotność powietrza podczas układania nawierzchni to powyżej 75 %.

- Optymalna wilgotność podłoża podczas wykonywania nawierzchni poliuretanowych powinna wynosić mniej niż 10%.

- Nie wolno wykonywać nawierzchni przy wilgotności powietrza większej niż 80% a podłoża większej niż 10%.

- Zalecenia związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej:

- Przed przystąpieniem do układania warstwy  dolnej, podkładowej nawierzchni należy wykonać warstwy podbudowy.

- Warstwę podkładową wykonywać zgodnie z recepturą producenta  materiałów. Grubość tej warstwy powinna wynosić ok. 30 mm. Jest to bezspoinowa warstwa elastyczna z granulatu gumowego SBR i żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym

- Na gładką powierzchnię zagruntowaną warstwy dolnej z granulatu  SBR wykonać warstwę główną wykończoną natryskiem systemu poliuretanowego z granulatem EPDM. Zachowując recepturę producenta.